## Slide 1: 基础物理实验
绪论 二
复旦大学物理教学实验中心
http://phylab.fudan.edu.cn

## Slide 2: 你将学习以下内容：
为什么要进行数据处理
有效数字及运算规则
不确定度的评定
作图
最小二乘法
用origin和excel作线性拟合
下周课程安排

## Slide 3: 正确 理解 有效数字！ 正确 表示 有效数字!
测量一个物体的厚度
2cm
2.0cm
2.00cm
2.000cm
这些表达式不一样
1. 为什么要进行数据处理
数据处理中要注意的事情
测量结果的有效数字 不确定度的有效数字
相对误差的有效数字
中间结果的有效数字

## Slide 4
A famous instance: a new index the Vancouver Stock Exchange in 1982.
Initially -- 1000.000; after 22 mo. ~ 520
(but stock prices had generally increased)
Problem? rounded down 1000s times daily
rounding errors accumulated.
Recalculating -- with better rounding
 1098.892
Where many calculations are done in sequence, the choice of rounding method can have a very significant effect on the result. A famous instance involved a new index set up by the Vancouver Stock Exchange in 1982. It was initially set at 1000.000 (three decimal places of accuracy), and after 22 months had fallen to about 520 — whereas stock prices had generally increased in the period. The problem was caused by the index being recalculated thousands of times daily, and always being rounded down to 3 decimal places, in such a way that the rounding errors accumulated. Recalculating with better rounding gave an index value of 1098.892 at the end of the same period.[1]
^ Nicholas J. Higham (2002). Accuracy and stability of numerical algorithms. p. 54. ISBN 978-0-89871-521-7
讨论：为什么使用“4舍6入，遇5末偶”的修约规则？
（1. 选取修约规则的原则 – 对大量数据进行修约后，误差能达到相互抵消，而不导致互相迭加而积累；
2.本规则假设最后第二位奇偶几率各半，这样一半几率舍去最后第二位的0.5，一半几率增加最后第二位的0.5）。
Nicholas J. Higham (2002). Accuracy and stability of numerical algorithms. p. 54. ISBN 978-0-89871-521-7, 转引自 Wikipedia: Rounding
Rounding method 修约规则很重要
-- very significant effect on the result.
合理修约有效数字！
1. 为什么要进行数据处理
数据处理中要注意的事情

## Slide 5
 / ℃ | 19.10 | 25.10 | 30.10 | 36.00 | 40.00 | 45.10 | 50.10
R /  | 76.30 | 77.80 | 79.75 | 80.80 | 82.35 | 83.90 | 85.10
在研究一个电阻的阻值与温度之间的关系时，测得该电阻在不同温度下的阻值如下：
R 与之间是什么关系？你有哪些方法？
给出物理量之间的关系
1. 为什么要进行数据处理
数据处理中要注意的事情
作图、最小二乘法、软件拟合

## Slide 6
在不同磁场下锑化铟的磁阻随磁场强度的变化曲线
较小磁场区
过渡区
较大磁场区
给出物理量之间的关系
1. 为什么要进行数据处理
数据处理中要注意的事情
分段处理
Notes: 数据处理时，可能要分段拟合

## Slide 7
1. 为什么要进行数据处理
物理实验的目的：探寻和验证物理规律。
实验得到的数据只有经过认真地、正确地、有效地处理才能得出公认的、合理的结论。
数据处理是一个过程
从大量的、可能是杂乱无章的、难以理解的实验数据中抽取并归纳、推导出所得实验结果的定量、规范的表达。
大多数物理规律是用物理量之间的定量关系来表述的。
对结论做检验
是否符合物理规律？

## Slide 8
有效数字----从第一个不为0的数开始算起的所有数字。
如, 0.35 (2个); 3.54 (3个); 0.003540 (4个); 3.5400 (5个)。
什么是有效数字
有效数字＝所有的可靠的数字 + 一位可疑数字
2. 有效数字及运算规则
物理实验中的有效数字是针对测量中的数据定义的概念，是一个有单位的数据，由若干位可靠数字及末尾一位可疑数字组成。
2.327 kg 有4位有效数字，其中7是可疑数字；
220 V 有3位有效数字，其中0是可疑数字；

## Slide 9
什么是有效数字
有效数字和单位：76.2 m =0.0762 km,
= 7620 cm ? = 76200 mm?
76.2 m=7.62×103 cm =7.62×104 mm
科学记数法
2. 有效数字及运算规则
单位的变换不能改变有效数字的位数

## Slide 10
加减法：与不确定度最大项的末位有效数字对齐
57.31＋0.0156－2.24342（=55.08218）=55.08
尾数对齐
位数对齐
特殊数的有效数字位数：参与运算的准确数字或常数，比如1、π、e等的有效数字的位数可以认为是无限多，使用时所取的位数至少比运算数据中位数最少的多一位。
（1）计算过程中至少多保留一位有效数字！
（2）即便计算机运算，也要对计算结果，运用有效数字运算规则进行判别。
2. 有效数字及运算规则
乘除法：与最少个数的有效数字相同
57.31×0.0156÷2.24342（=0.398514767）=0.399
四位 三位 六位 三位

## Slide 11
2. 有效数字及运算规则
1. 有效数字的修约：对某一表示测量结果的数值，根据保留位数的要求，去掉数据中多余的位，叫数值修约。
有效数字的修约规则
        数据修约国家标准（GB1807－1987）
2. 选取修约规则的原则 – 对大量数据进行修约后，修约误差能达到相互抵消，而不导致互相迭加而积累；
3. 修约规则“4舍6入5成双”合理假设最后第二位奇偶几率各半。这样舍去或增加最后第二位的0.5的几率一样。
可疑数后的数字无意义，不能在结果中出现；

## Slide 12
“4舍6入5成双”
“4”代表小于5的数
“6”代表大于5的数
小于5舍、大于5入
刚好是5时，若前一位为奇数则入，为偶数则舍。
2. 有效数字及运算规则
有效数字的修约规则
以上是对测量结果的有效数字修约；对于不确定度呢？
本课程中：不确定度 按照“4舍6入5成双”修约，
最后结果有效数字保留一位，计算过程中至少多保留一位。
以后的学习和科研中遵照新的要求！

## Slide 13
如：计算值 x1=3.54835 x2=3.65325
不确定度 | x1 取值 | x2 取值
0.0003 | 3.5484 | 3.6532
0.002 | 3.548 | 3.653
0.04 | 3.55 | 3.65
0.3 | 3.5 | 3.7
4舍6入5成双
(2) 是不确定度大小，确定了数据可取的位数!
2. 有效数字及运算规则
一个修约的例子
(1)首先将 不确定度 修约成一位有效数字

## Slide 14
2. 有效数字及运算规则
四则混合计算的例子
按运算规则分级进行，每进行一级运算，按规定取舍
注意： 中间结果多保留1-2位，做好应保留位置的标记
不能按完计算器再随意取
例：① 524.5÷0.052 =
② 101.44×1.00+20.02×π =

## Slide 15
2. 有效数字及运算规则
四则混合计算的例子
①524.5÷0.052=10087=1.0×104
②101.44×1.00+20.02×π
=101.44+20.0×20.0×3.1416
=101.44+1256.6
=0.10144×103+1.2566×103
=1.35804×103 =1.36×103
至少比法则结果多保留1位
按法则的应留位置，用下划线做好标记
常数，至少比其它最少的位数多保留1位
用科学计数法，保证有效数字
多保留1-2位
按法则的应留位置，用下划线做好标记
最后结果，舍到下划线那一位
数值很大，有效数字很少
用科学计数法

## Slide 16
3. 不确定度的评定
测量者
测量 测量方法 将待测量与标准量比较
测量仪器
直接测量：用游标卡尺测长度、秒表测时间、温度计测温度等
间接测量：测量重力加速度、体积、密度、黏度等
关于测量

## Slide 17
关于误差
真值 物理量客观上应该有一个真实的数值
测量者
测量方法 测量值与真值之差
误差 测量仪器
测量条件
真值是不可知的，故误差的值从根本上也是不可知的，只能估计其范围或限度，因此科学的测量还要给出结果的精确度或误差范围。--使用不确定度来进行评定

## Slide 18: 不确定度的评定
不确定度（uncertainty of measurement）
表征测量结果具有分散性的一个参数，是被测量的真值在某个量值范围内的一个评定。
任何测量都存在不确定度——不确定度存在原理。
不确定度是测量结果不能肯定的程度，是测量质量的量度（使用者能评价其可靠程度）。
测量结果只是被测量值的近似或估计，只有当该值附有不确定度声明时，它才是完整的。

## Slide 19: 案例：不确定度分析的意义
氢同位素的发现
1913年纽约大学的科学家对纯水密度做了非常精密的测量。他们在报告中指出：
  1.测量的不确定度为2X10-7g/cm3
  2.精制出的各种水样品的密度差不多有8X10-7g/cm3的变化
  结论：各种纯水的密度是不一样的
这是证明同位素存在的最早的实验证据，引导科学家最终发现了氢的同位素——氘和氚。

## Slide 20: 不确定度的评定方法
构建：待测量的测量模型
  模型应尽可能详细地考虑对“测量结果的不确定度”有贡献的量
分析：模型中每个输入量的标准不确定度
  “A类”和/或“B类”评定
合成：获得待测量的合成标准不确定度
  通过公式对每个输入量的标准不确定度进行合成
扩展：获得高置信水平的扩展不确定度
  通过包含因子扩大置信区间
扩展部分本课程不做要求

## Slide 21: 测量不确定度的来源
  被测量定义的不完整性或复现不完善；
  取样的代表性不足；
  环境条件的影响及其认识不足；
  人为因素，如仪器读数偏倚；
  技术限制，如仪器分辨率或识别阈值；
  测量标准和标准物质的不准确性；
  数据处理中常数和参数的不准确性；
  测量方法和程序中的近似和假设；
  在看似相同条件下，被测量的重复观测中的随机变异性。
测量对象、测量准确度、测量环境、测量方法、
测量程序……

## Slide 22: 构建待测量的测量模型
测量模型的建立原则：
综合考虑所有可能影响测量结果的因素，确保模型能够准确地反映实际测量情况。
例：用秒表测量单摆的周期
：秒表的示值
T1：秒表的仪器误差
T2：人在启停秒表时的反应时间

## Slide 23: 分析每个输入量的标准不确定度
例：用秒表测量单摆的周期
  多次测量之间的差异
  秒表的仪器偏差
  人在启停秒表时的反应时间
用统计的方法计算
根据经验推算
A类
B类

## Slide 24: 标准不确定度的A类评定
  用统计方法评定
  用于量化测量中随机变量的不确定度
  对于一组多次独立的观测值，其标准不确定度由该组数据的实验标准差计算得出：

## Slide 25
A类评定实例
测量一个球的直径D，测量了10次，结果如下表，求该球的直径及其标准不确定度。
解：
平均值：
D/mm | 12.337 | 12.349 | 12.333 | 12.353 | 12.339 | 12.352 | 12.345 | 12.348 | 12.356 | 12.340
标准不确定度：
注意：此时并未完成关于D的所有不确定度评定！
计算中作为中间过程，所有数值多保留了1位数字

## Slide 26
标准不确定度的B类评定
B类评定
  适用条件：当被测量的估计值不是由重复观测得到的
  评定方式：由被测量可能变化的全部有关信息来评定
如何评定？依赖于各种非实验性的信息源
  历史测量数据
  校准证书、认证数据
  制造商技术说明
  技术经验
  参考手册数据
计算方法：
  假定数据服从某种特定的分布规律，求该分布的实验标准差

## Slide 27: 常见情形：测量工具（仪器）的影响
：仪器最大允许误差（又称为“示值误差限”）
  通常在产品说明书或手册中标明
  大约对应于仪器最小分度值
  包括仪器生产中的系统误差和正常使用中的随机涨落
: 和概率分布相关的置信因子
  假设为矩形分布（等概率分布）时，
  假设为正态分布时，
  假设为三角分布时，
本课程中均采用矩形分布假定
标准不确定度 uB
标准不确定度
uB

## Slide 28
标准不确定度
uB

## Slide 29: 获得待测量的合成标准不确定度
单次测量：
多次测量：
直接测量量：
间接测量量：
若测量模型为：L=L0（仪器示值）+L1 （仪器偏差）

## Slide 30: 间接测量量：
间接测量量的标准不确定度，由直接测量量的标准不确定度分量合成：
注意：各输入值相互独立无关
灵敏系数（偏导）：测量结果对该自变量的变化率
展开写
测量模型：

## Slide 31: 几个常见的合成公式
加减：
乘方：
乘除：

## Slide 32
示例：用千分尺测量一个球的直径D. 测量了10次，结果如下表，
求该球的直径及其不确定度。
（1）测量模型：
：千分尺的视读长度
：千分尺校准证书给出的仪器偏差
：千分尺卡钳与待测球接触点偏离直径引起的偏差
：加持球时形变或者温度波动引起的偏差
d1/mm | 12.337 | 12.349 | 12.333 | 12.353 | 12.339 | 12.352 | 12.345 | 12.348 | 12.356 | 12.340
d0/mm | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002
D0/mm | 12.335 | 12.346 | 12.331 | 12.352 | 12.336 | 12.350 | 12.344 | 12.346 | 12.354 | 12.338
d1千分尺的直接读数， d0千分尺的零读数

## Slide 33
对：
对：
标准不确定度：
标准不确定度：
0 mm
0.0023 mm
如果测量过程中较为仔细，或精度要求不太高，可认为的影响可忽略
0.0034 mm
直径D的标准不确定度为：
（2）分析每一项的标准不确定度
（3）合成测量量的标准不确定度
mm
最终结果
不确定度的表达：
不确定度只取一位有效数字
用括号里的数字表示。
根据不确定度，确定测量结果的有效数字。
运算过程中多保留几位
本课程要求

## Slide 34: 示例:测量圆柱体合金的密度
分析待测量
间接测量量 转化为3个直接测量量m、D、H

## Slide 35
示例:
测量圆柱体合金的密度
D/mm | 10.502 | 10.488 | 10.516 | 10.480 | 10.495
H/mm | 20.00 | 20.02 | 19.98 | 20.00 | 20.00
直径D用千分尺（.004mm）测量，高H用游标卡尺（.02mm)测量，测量数据如下（千分尺读数零读数已扣除）：
质量用电子天平测量，天平的仪器允差为0.04 g，测量数据如下：
m/g | 14.01 | 13.99 | 14.00 | 14.01 | 13.99

## Slide 36
评定直径的不确定度
D/mm | 10.502 | 10.488 | 10.516 | 10.480 | 10.495
测量模型：
直径D用千分尺（.004mm）测量，
构建
分析
合成
运算过程中多保留几位

## Slide 37
评定高度的不确定度
测量模型：
高H用游标卡尺（.02mm)测量，
构建
分析
合成
H/mm | 20.00 | 20.02 | 19.98 | 20.00 | 20.00
uB(H1)
运算过程中多保留几位

## Slide 38
评定质量的不确定度
测量模型：
构建
分析
合成
质量用电子天平测量，天平的仪器允差为0.04 g，测量数据如下：
m/g | 14.01 | 13.99 | 14.00 | 14.01 | 13.99
u(m)
运算过程中多保留几位

## Slide 39
评定密度的不确定度
u(
测量模型：
构建
分析
每一项的不确定度都已算出
常数π多取一位 ：3.14159
合成
不确定度的表达：
不确定度只取一位有效数字
用括号里的数字表示。
根据不确定度，确定测量结果的有效数字。
本课程要求

## Slide 40: 4. 作图
为什么要作图？
作图规则？
如何读图？
作图纸：购买或者下载打印、复印

## Slide 41: 为什么要作图
清晰地看到定性关系
方便地比较不同特性
合理地从图上得到有用的信息
螺线管中心轴线上
的磁场分布
电阻随温度的变化关系
LCR串联电路谐振曲线

## Slide 42: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。

## Slide 43: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
 / ℃
R/

## Slide 44: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。
4.画数据点（不标数据值，要用端正的“+”或者“〇”符号来表示，不同组数据要用不同的符号）。

## Slide 45: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B

## Slide 46: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。
4.画数据点（不标数据值，要用端正的“+”或者“〇”符号来表示）。
5.画直线或曲线，标明特殊点(特殊点所用符号应有别于数据点的符号）及坐标值（计算斜率用的点，曲线的峰、谷等）。

## Slide 47: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.00, 38.500）
（26.00, 31.800）

## Slide 48: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。
4.画数据点（不标数据值，要用端正的“+”或者“〇”符号来表示）。
5.画直线或曲线，标明特殊点(特殊点所用符号应有别于数据点的符号）及坐标值（计算斜率用的点，曲线的峰、谷等）。
6.写出实验名称、图名、实验者、实验日期。

## Slide 49: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.00, 38.500）
（26.00, 31.800）
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********

## Slide 50
读某个数据点时－有效数字
读单一坐标值时－有效数字、单位
通过作直线求斜率时
取点、标出坐标值、计算斜率（单位）
三个规则：
不能取原始数据点；
尽量远但不超数据范围；
取与X轴刻度线的交点。
如何读图

## Slide 51: 例：如何读图
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********
31.800

## Slide 52: 例：如何读图
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.00, 38.500）
（26.00, 31.800）
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********
Notes: 从图上求斜率

## Slide 53: 例：如何读图
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.00, 38.500）
（26.00, 31.800）
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********
Notes: 数据处理不可以写在图纸上

## Slide 54: 5. 最小二乘法
最小二乘法认为：假设各xi的值是准确的，所有的不确定度都只联系着yi，若最佳拟合的直线为： ，则所测各值与拟合直线上相应的各估计值 之间的偏差的平方和最小，即，直线方程中：

## Slide 56
解方程得：
相关系数：
如果y和x的相关性好，可以粗略考虑b的有效位数的最后一位与y的有效数字最后一位对齐，k的有效数字与yn-y1和xn-x1中有效位数较少的相同。
5. 最小二乘法

## Slide 57: 5.1 最小二乘法应用举例
 / ℃ | 19.10 | 25.10 | 30.10 | 36.00 | 40.00 | 45.10 | 50.10
R /  | 76.30 | 77.80 | 79.75 | 80.80 | 82.35 | 83.90 | 85.10
巳知某铜棒的电阻与温度关系为： 。实验测得7组数据（见表1）如下：试用最小二乘法求出参量R0以及k 。
表 1：在不温度下，铜棒的电阻值
分析：此例中只有两个待定的参量R0和k，为得到它们的最佳系数，所需要的数据有n、 、 、 、 和 六个累加数，为此在没有常用的科学型计算器时，通过列表计算的方式来进行，这对提高计算速度将会有极大的帮助(参见表2)，并使工作有条理与不易出错。

## Slide 58
表2：用最小二乘法拟合数据
最小二乘法应用举例
i | q /℃ | Rq/W | q´q | Rq ´Rq | q ´Rq
1 | 19.10 | 76.30 | 364.81 | 5821.69 | 1457.33
2 | 25.10 | 77.80 | 630.01 | 6052.84 | 1952.78
3 | 30.10 | 79.75 | 906.01 | 6360.06 | 2400.48
4 | 36.00 | 80.80 | 1296.00 | 6528.64 | 2908.80
5 | 40.00 | 82.35 | 1600.00 | 6781.52 | 3294.00
6 | 45.10 | 83.90 | 2034.01 | 7039.21 | 3783.89
7 | 50.10 | 85.10 | 2510.01 | 7242.01 | 4263.51
n= |  |  |  |  | 
7 | 245.50 | 566.00 | 9340.85 | 45825.98 | 20060.79

## Slide 59
说明：电阻R与温度的线性关系良好，所以取R0的有效数字与R对齐，即：R0＝70.76；又因为7－1 = 31.00℃，R7－R1 = 8.80，取k有效数字为以上两个差值中较少的位数3位，则k = 0.288/C。
由此可以得到电阻与温度的关系为：
最小二乘法应用举例
写到第一个
不为9的数

## Slide 60: 6. 用origin和excel作线性拟合

## Slide 66
图名：电阻阻值随温度的变化关系

## Slide 71
请根据作图规则修改该图

## Slide 72
拟合结果：

## Slide 73: 7. 第三周实验安排（恒隆物理楼2楼西侧）
物理楼2楼西侧

## Slide 74: 7. 第3-15周实验安排
按照分组表预习实验，打印实验报告，进正确的实验室！

## Slide 75: 通过学习通观看视频预习实验、预习思考题、打印实验报告纸并完成数据处理作业！
http://phylab.fudan.edu.cn
物理实验课程 – “基础物理实验”
根据分组名单中的分组表确认自己所在组别和每周要做的实验项目，不得自行换组；

## Slide 76: 通过学习通观看视频预习实验、回答预习思考题、打印实验报告纸并完成数据处理作业！

## Slide 77
数据处理作业
（数据处理作业电子版在课程网页上下载）
数据处理作业要求在下周上课前完成，写在A4大小的纸张上即可,下周带至实验室交给所在实验室教师或者助教，迟交扣分！
第三周到实验室做实验需要做的的准备：
1.带好数据处理作业
2.预习实验
3.通过实验室安全考试，并保留凭证

## Slide 78
实验室安全教育
复旦大学资产与实验室安全管理处https://zcglc.fudan.edu.cn/
登录“安全考试系统”板块
参加“物理学系教学实验安全考试（本科教学）”考试
注意：满分100分，90分及以上的考试成绩视为合格，系统每天凌晨1:00将自动重置，成绩不合格可再次参加考试。
考试合格后请截图保存合格证书。

## Slide 79
谢谢！